## Slide 1
SCIENZA · RECAP
Alluvione
Come nasce e perché i fiumi escono dagli argini
Notes: Un'alluvione è l'allagamento temporaneo di terre che di solito restano asciutte. In queste slide si segue l'acqua dalla pioggia fino al fiume che trabocca.

## Slide 2
PROVA A RISPONDERE
Perché un fiume esce dagli
argini?
Notes: Piogge forti o lunghe fanno crescere la portata, cioè il volume d'acqua che passa in un punto del fiume in un certo tempo. Quando le sponde non bastano più a contenerla, l'acqua si sparge intorno e colpisce case, fabbriche, strade e campi.

## Slide 3
DALLA PIOGGIA ALL'ALLERTA
01
Esondare o allagare
02
Dalla pioggia alla piena
03
Italia, chi vive in zona allagabile
04
Probabilità e allerte

## Slide 4
01
CAPITOLO
Esondare o allagare
Due parole che indicano due momenti

## Slide 5
«IO NON RISCHIO» E DIRETTIVA UE 2007
Esondazione
CHE COS'È
Il fiume supera gli argini
COME
Trabocca o li rompe
Alluvione
CHE COS'È
Allagamento temporaneo
DOVE
Terre di solito asciutte
Prima il fiume trabocca, poi la zona intorno finisce sott'acqua.
Notes: La campagna della Protezione Civile chiama esondazione il passaggio in cui il fiume gonfio supera gli argini o li rompe. L'alluvione è l'allagamento che ne deriva. La legge europea mette nell'alluvione anche l'acqua che arriva dal mare sulle coste.

## Slide 6
02
CAPITOLO
Dalla pioggia alla piena
Quanta acqua arriva al fiume, e quanto presto

## Slide 7
DAL VERSANTE ALLA FOCE
Terreno saturo
Assorbe meno
Bacino piccolo
Piena in poche ore
Pioggia forte o lunga
Cade su tutto il bacino
La portata cresce
Piano nei fiumi grandi
Esondazione
Le sponde non bastano
Notes: Il bacino idrografico è tutto il territorio che porta le sue acque di superficie fino a un'unica foce. Quando il terreno è già zuppo la pioggia filtra poco, e dal suolo impermeabile l'acqua arriva al fiume prima. Per la Protezione Civile anche detriti e vegetazione nell'alveo ostacolano la corrente. I grandi fiumi salgono lentamente; nei bacini piccoli, come molti in Italia, la piena arriva poche ore dopo la pioggia.

## Slide 8
03
CAPITOLO
Italia, chi vive in zona allagabile
I numeri ISPRA, dati elaborati nel 2020

## Slide 9
ITALIA, DATI ISPRA ELABORATI NEL 2020
6,8
milioni di abitanti: In zone allagabili, scenario medio
1,5
milioni di edifici, e oltre: In aree inondabili, scenario medio
34.000
beni culturali, quasi: Esposti nello scenario medio
Notes: Nei dati ISPRA elaborati nel 2020, ripresi nel rapporto sul dissesto idrogeologico edizione 2024, i 6,8 milioni di abitanti in zone allagabili nello scenario di pericolosità media sono l'11,5% dei residenti. Gli edifici superano 1,5 milioni, il 10,7% di quelli italiani.

## Slide 10
ARNO, NOVEMBRE 1966
L'alluvione di Firenze
1966
3-4 nov
L'Arno esce nel Casentino e nel Valdarno
Firenze
Onda di piena alta tre metri, a 60 km/h
6 nov
600.000 tonnellate di fango in città
1970
Legge 996, quadro di protezione civile
Notes: Dopo dieci giorni di piogge forti l'Arno uscì dal letto prima ancora di arrivare a Firenze. Lungo il fiume non c'era una rete di monitoraggio, così nessuno annunciò l'esondazione. In via dei Neri una targa segna il livello massimo, 4 metri e 92 centimetri. La Protezione Civile riporta 35 morti in Toscana.

## Slide 11
04
CAPITOLO
Probabilità e allerte
Gli scenari delle mappe e il conto degli anni

## Slide 12
PERICOLOSITÀ ELEVATA
Frequenti
20-50 anni
Tempo di ritorno delle piene
PERICOLOSITÀ MEDIA
Poco frequenti
100-200 anni
Tempo di ritorno delle piene
PERICOLOSITÀ BASSA
Scenario massimo
Rari
Eventi rari o estremi
Notes: Le mappe italiane delle zone allagabili seguono i tre scenari fissati dal decreto legislativo 49 del 2010. Nella mosaicatura ISPRA del 2020 le aree a pericolosità elevata coprono il 5,4% del territorio nazionale, quelle a pericolosità media il 10%, quelle a pericolosità bassa il 14%.

## Slide 13
FALSO MITO
Una piena «da 100 anni» capita una volta al secolo
Per lo USGS ha l'1% di probabilità in ogni singolo anno.
Notes: Il tempo di ritorno è il numero medio di anni tra due piene di una certa grandezza. Su un milione di anni, un evento con l'1% di probabilità annua ci si aspetta che capiti circa 10.000 volte, a intervalli irregolari.

## Slide 14
E ADESSO, IL RIPASSO
Secondo la NOAA, in quanto tempo cade di solito la pioggia di un'alluvione lampo?
A In genere meno di sei ore
B In genere tra due e tre giorni
C In genere più di una settimana
Notes: L'alluvione lampo nasce da una pioggia molto forte concentrata in poco tempo, di solito meno di sei ore, e può arrivare da pochi minuti a qualche ora dopo. Seconda domanda per la classe, perché in Italia molte piene arrivano così in fretta? Perché i bacini sono in genere piccoli.

## Slide 15
MAPPA, QUIZ E FLASHCARD SUL SITO
Chiaro in 30 secondi.
Tuo in 10 minuti.
Ripassa l'alluvione su Recaplica recaplica.com/it/scienza/alluvione/
Fonti: Direttiva 2007/60/CE · ISPRA · Protezione Civile · Io non rischio · USGS · NOAA · IPCC
Notes: Il Recap completo ha la mappa concettuale, il quiz, le flashcard e l'elenco delle fonti.