## Slide 1
SCIENZA · RECAP
La corrente elettrica
Che cos'è, come funziona e perché va rispettata
Notes: La corrente elettrica è un flusso di cariche, per lo più elettroni, che si muove lungo un conduttore spinto da una differenza di potenziale chiamata tensione. Oggi vediamo le tre grandezze in gioco, due secoli di scoperte, la sfida fra corrente continua e alternata, e perché è una forza che va rispettata.

## Slide 2
PARTIAMO DA QUI
Che cosa spinge le cariche
dentro un filo?
Notes: La corrente elettrica è un flusso di cariche elettriche, per lo più elettroni, che si muove lungo un materiale conduttore. Il movimento non è casuale: è spinto da una differenza di potenziale elettrico tra due punti del circuito, quella che chiamiamo tensione, o voltaggio. Più la tensione è alta, più forte è la spinta; quanta carica riesce davvero a scorrere dipende anche dalla resistenza che il materiale oppone al passaggio.

## Slide 3
DI COSA PARLIAMO
01
Tensione, corrente, resistenza
02
Due secoli di scoperte
03
La guerra delle correnti
04
Sicurezza e impatto quotidiano

## Slide 4
LA SPINTA
Tensione
V volt
La differenza di potenziale
IL FLUSSO
Corrente
A ampere
Quanta carica scorre nel tempo
L'OSTACOLO
Resistenza
R in ohm
Quanto il materiale si oppone
Notes: Tensione, corrente e resistenza sono tre grandezze diverse, e confonderle è l'errore più comune: la tensione è la spinta, la corrente è quanta carica scorre, la resistenza è l'ostacolo che quella carica incontra. Si misurano in volt, in ampere e in ohm. Più la tensione è alta, più forte è la spinta; quanta carica riesce a passare dipende anche dalla resistenza del materiale.

## Slide 5
UN CIRCUITO, SEMPRE TRE PEZZI
I fili
Il percorso della corrente
Portano la corrente da un capo all'altro
Il generatore
Una pila, una centrale
Fornisce la tensione che spinge le cariche
L'utilizzatore
Una lampadina, un motore
Trasforma la corrente in un lavoro utile
Notes: Un circuito elettrico ha sempre tre componenti: i fili che portano la corrente, un generatore (una pila, una centrale) che fornisce la tensione, e un utilizzatore (una lampadina, un motore) che trasforma la corrente in un lavoro utile, cioè luce, calore o movimento. I componenti possono essere collegati in serie, uno dopo l'altro sullo stesso percorso, oppure in parallelo, su percorsi distinti che condividono gli stessi due punti: la disposizione cambia come la corrente si distribuisce tra i vari elementi.

## Slide 6
DALLA PRIMA SCINTILLA ALLA RETE ELETTRICA
1600
Gilbert conia «electric»
1879
la lampadina di Edison
600 a.C.
Talete e l'ambra
1800
la pila di Volta
1893
l'alternata è lo standard
Notes: Attorno al 600 a.C. il filosofo greco Talete notò che l'ambra strofinata con la pelliccia attirava piccoli oggetti: un effetto elettrostatico, non ancora una corrente. Il nome viene da lì: nel 1600 il medico inglese William Gilbert coniò il termine «electric» a partire dalla parola greca per ambra, elektron. Per avere un flusso costante bisognò aspettare il 1800, l'anno della pila di Alessandro Volta. Nel 1879 Edison sviluppò una lampadina a incandescenza pratica, e nel 1893 Westinghouse vinse il contratto per illuminare l'Esposizione colombiana di Chicago e gran parte del progetto idroelettrico del Niagara: la corrente alternata era diventata lo standard.

## Slide 7
CONTINUA CONTRO ALTERNATA
Continua (DC)
DIREZIONE DEL FLUSSO
Sempre la stessa
DOVE LA TROVI
Pile e pannelli solari
Alternata (AC)
DIREZIONE DEL FLUSSO
Si inverte, 50 o 60 Hz
DOVE LA TROVI
La rete elettrica di casa
L'alternata si trasforma facilmente, e viaggia lontano con poche perdite.
Notes: Nella corrente continua il flusso di cariche va sempre nella stessa direzione, come in una pila o in una batteria. Nella corrente alternata si inverte periodicamente, 50 o 60 volte al secondo a seconda del paese. La continua è semplice da immagazzinare; l'alternata si lascia trasformare a tensioni molto alte per la trasmissione a lunga distanza, con perdite ridotte, e poi riportare a tensioni basse per l'uso domestico. È per questo che la batteria del telefono lavora in continua ma la presa a muro dà alternata, e ogni caricabatterie contiene un piccolo trasformatore-raddrizzatore.

## Slide 8
FALSO MITO
Non è il voltaggio a uccidere.
A fare danno è la corrente che attraversa il corpo, misurata in milliampere. Il voltaggio conta solo perché, insieme alla resistenza del corpo, decide quanta corrente riesce a passare.
Notes: La percezione comune lega il pericolo al voltaggio alto, ma le fonti sulla sicurezza elettrica sono chiare: è la corrente che riesce ad attraversare il corpo, misurata in milliampere, a determinare il danno fisiologico. La resistenza della pelle, attorno ai 100.000 ohm, offre una certa protezione contro le correnti più deboli; ma sotto la pelle la resistenza del corpo scende anche a soli 300 ohm, e una ferita elimina gran parte di quella barriera naturale.

## Slide 9
LE SOGLIE NEL CORPO UMANO
1 mA
percezione: lo stimolo è appena avvertibile
20 mA
paralisi muscolare: un rischio se coinvolge i muscoli respiratori
100 mA
fibrillazione: il cuore può fermarsi in pochi secondi
Notes: Le soglie indicative sono note: a circa 1 milliampere lo stimolo è appena percepibile; fino a 16 mA una persona riesce ancora a staccarsi volontariamente dal contatto; a 20 mA compare la paralisi muscolare; attorno a 100 mA, un decimo di ampere, il cuore può entrare in fibrillazione ventricolare e portare alla morte in pochi secondi; a 2 ampere si arriva all'arresto cardiaco completo. Per confronto, i normali interruttori salvavita domestici scattano a 15-20 ampere, circa mille volte sopra il livello già sufficiente a paralizzare i muscoli respiratori: sono pensati per prevenire incendi, non per proteggere una persona a contatto diretto.

## Slide 10
E ADESSO, IL RIPASSO
Chiaro in 30 secondi.
Tuo in 10 minuti.
Quiz da 5 domande e 8 flashcards: recaplica.com/it/scienza/corrente-elettrica-come-funziona/
Fonti: Britannica · National MagLab · Smithsonian Magazine · NIH/NCBI StatPearls · USGS · IEA · ESFI
Notes: Per ripassare, sul Recap online ci sono il quiz da 5 domande e le 8 flashcards, con tutte le fonti complete in fondo alla pagina.