## Slide 1
SCIENZA · RECAP
Fissione e fusione nucleare
Due modi opposti di liberare l'energia del nucleo atomico
Notes: Oggi guardiamo dentro il nucleo dell'atomo, nei due modi in cui libera energia: spezzandosi o unendosi.

## Slide 2
UN NUCLEO PESANTE, UNO LEGGERO
Una centrale nucleare e il
Sole usano lo stesso
processo?
Notes: No. Una centrale nucleare divide nuclei pesanti, è la fissione. Il Sole unisce nuclei leggeri, è la fusione. Due reazioni diverse, entrambe liberano energia dal nucleo dell'atomo.

## Slide 3
DAL NUCLEO PESANTE AL NUCLEO LEGGERO
01
Come funziona la fissione
02
Come funziona la fusione
03
Chi sta sperimentando la fusione
04
Il confronto diretto tra le due
Notes: Vediamo prima la fissione, poi la fusione, poi tre esperimenti in corso, infine il confronto diretto.

## Slide 4
UN SOLO NEUTRONE, SU 2,45, LA MANTIENE
Il calore
circa l'85% dell'energia diventa calore
L'urto
un neutrone colpisce un nucleo di uranio-235
La rottura
il nucleo si spezza in due nuclei più piccoli
Il rilascio
si liberano energia e in media 2,45 nuovi neutroni
Notes: Ogni fissione libera in media 2,45 neutroni: basta che uno solo ne inneschi un'altra per mantenere la reazione a catena, gli altri si perdono o vengono assorbiti.

## Slide 5
IL PLASMA SALE A DECINE DI MILIONI DI GRADI
ITER
obiettivo di progetto, 150 milioni di gradi
Il riscaldamento
il combustibile, isotopi dell'idrogeno, si scalda a temperature estreme
Il confinamento
un campo magnetico tiene insieme il plasma rarefatto, nel tokamak
L'unione
due nuclei di deuterio e trizio si uniscono e liberano energia
Notes: Per innescare la fusione sulla Terra il combustibile va riscaldato a circa 50 milioni di gradi; ITER punta a 150 milioni di gradi, dieci volte il nucleo del Sole.

## Slide 6
DAL 2022 AL 2026, TRE TAPPE DELLA FUSIONE
NIF
il laboratorio laser statunitense
il 5 dicembre 2022 ha superato per la prima volta il pareggio energetico in laboratorio, 3,15 megajoule prodotti contro 2,05 immessi
EAST
il tokamak cinese
nel gennaio 2025 ha mantenuto il plasma per 1.066 secondi, oltre il doppio del record del 2023
ITER
il tokamak in costruzione in Francia
a ottobre 2026 è in fase di assemblaggio, con l'obiettivo di 500 MW da 50 MW immessi
Notes: Tre esperimenti diversi, tre modi di misurare i progressi della ricerca sulla fusione.

## Slide 7
STESSO NUCLEO, DUE REAZIONI
Fissione
NEL NUCLEO
un nucleo pesante, come l'uranio-235, si spezza in due
PER EVENTO
libera circa 200 MeV di energia
Fusione
NEL NUCLEO
due nuclei leggeri di idrogeno si uniscono in uno
PER EVENTO
libera 17,6 MeV di energia
Per singolo evento vince la fissione, per chilogrammo di combustibile vince la fusione.
Notes: Il confronto diretto: la fissione libera più energia a ogni singolo evento, ma la fusione ne libera più per ogni unità di massa di combustibile.

## Slide 8
LO STATO DELLA RICERCA, A OTTOBRE 2026
La fissione alimenta le centrali di oggi. La fusione resta in laboratorio.
La fissione nucleare è il processo già usato dalle centrali attuali, e produce scorie radioattive di lunga durata. La fusione non comporta lo stesso tipo di scorie; a ottobre 2026, però, nessun impianto a fusione produce energia su scala commerciale.
Notes: È la differenza più concreta tra le due reazioni oggi: una è già tecnologia, l'altra è ancora ricerca.

## Slide 9
PROVA A RISPONDERE
Quale libera più energia, una singola fissione di uranio-235 o una singola fusione deuterio-trizio?
A La fissione, con circa 200 MeV contro 17,6 MeV
B La fusione, con più energia per evento
C Liberano la stessa energia
Notes: La risposta giusta è la fissione: libera circa 200 MeV contro i 17,6 MeV di una fusione deuterio-trizio, per singolo evento. Seconda domanda per la classe: e se si confronta un intero chilogrammo di combustibile, chi libera più energia?

## Slide 10
E ADESSO, IL RIPASSO
Chiaro in 30 secondi.
Tuo in 10 minuti.
Rileggi il confronto completo su Recaplica recaplica.com/it/scienza/fissione-fusione-nucleare-differenze/
Fonti: World Nuclear Association · ITER Organization · NRC · LLNL
Notes: Il Recap completo ha anche il quiz, le flashcard e la mappa concettuale per ripassare fissione e fusione.