## Slide 1
TECNOLOGIA · RECAP
L'assonometria isometrica
Angoli a 120°, stessa scala su ogni asse
Notes: L'assonometria isometrica è il tipo di assonometria con gli angoli e la scala più regolari. Oggi vediamo cos'è, come si costruisce partendo da un cubo, come si distingue da monometrica e cavaliera, e dove si usa davvero.

## Slide 2
ANGOLI DI 120° SU OGNI ASSE
Un cubo disegnato così non
si deforma mai: perché?
Notes: Perché la scala di riduzione è identica sui tre assi: nessuna direzione viene ridotta più delle altre, quindi il cubo mantiene le stesse proporzioni su ogni faccia.

## Slide 3
DALL'ANGOLO AL DISEGNO FINITO
01
Cos'è l'isometrica
02
Come si costruisce
03
Confronto con le altre
04
Dove si usa davvero

## Slide 4
STESSA MISURA SU TRE DIREZIONI
120°
tra ogni coppia di assi: la stessa inclinazione su ogni lato
1
scala unica per i tre assi: nessuna direzione ridotta più delle altre
greco
origine del nome isometrico: la parola significa misura uguale
Notes: I tre assi coordinati vengono proiettati accorciati in egual misura, e l'angolo tra ciascuna coppia di assi è sempre di 120°. Il termine isometrico viene dal greco e significa misura uguale: la scala lungo ciascun asse della proiezione è identica alle altre due.

## Slide 5
NESSUN PUNTO DI FUGA
Gli oggetti isometrici
rimpiccioliscono
allontanandosi?
Notes: No: nelle proiezioni parallele come l'isometrica le dimensioni non cambiano allontanandosi dall'osservatore, a differenza della prospettiva con punti di fuga.

## Slide 6
DAGLI ASSI AL CUBO RUOTATO
Asse z
verticale, il punto di partenza
Assi x e y a 120°
uno a destra, uno a sinistra di z
Cubo ruotato
45° poi circa 35°
Notes: La costruzione parte dall'asse verticale z; gli altri due assi si tracciano inclinati di 120° rispetto a z, uno a destra e uno a sinistra. Lo stesso disegno si ottiene anche ruotando un cubo di 45° attorno all'asse verticale e poi di circa 35,264° attorno a un asse orizzontale.

## Slide 7
ANGOLI UGUALI
Isometrica
120° ovunque
Stessa scala sui tre assi
ANGOLI DIVERSI
Monometrica
90° X e Y
120° e 150° con l'asse Z
UN ASSE DIVERSO
Cavaliera
45° asse Y
Le misure su Y si dimezzano
Notes: Nella monometrica l'angolo tra X e Y resta di 90°, mentre gli altri due si aprono a 120° e 150° con l'asse Z. Nella cavaliera l'asse X resta a 90° con Z, ma le misure sull'asse Y, inclinato a 45°, si dimezzano per convenzione. Nell'isometrica il piano di proiezione forma lo stesso angolo con ciascuno dei tre piani principali dell'oggetto, senza favorirne uno, mentre nella cavaliera il piano resta parallelo a una faccia.

## Slide 8
STESSA PROIEZIONE, DUE USI
Disegno tecnico
MANUALI
Schemi di montaggio
VANTAGGIO
Pezzo intero, misure vere
Videogiochi
PIXEL ART
Ambienti a blocchi
VANTAGGIO
Niente prospettiva vera
La stessa proiezione a 120° costruisce manuali tecnici e ambienti di gioco.
Notes: Nei manuali tecnici l'isometrica mostra il pezzo intero con le proporzioni corrette tra le parti; la stessa proiezione a 120° torna anche nei videogiochi e nella pixel art, dove sostituisce il calcolo di una prospettiva vera.

## Slide 9
0,816 VOLTE LA MISURA REALE
Isometrico non vuol dire a grandezza naturale.
La proiezione isometrica vera riduce ogni misura a 0,816 volte quella reale, un rapporto di 2:3; nella pratica si disegna spesso a misura reale, ottenendo il disegno isometrico.
Notes: Il disegno isometrico che si vede nei manuali tecnici riporta spesso le misure reali invece di quelle ridotte: il risultato è leggermente più grande della vera proiezione isometrica, ma con le proporzioni tra gli assi corrette.

## Slide 10
E ADESSO, IL RIPASSO
Chiaro in 30 secondi.
Tuo in 10 minuti.
Quiz da 5 domande e 8 flashcards: recaplica.com/it/tecnologia/assonometria-isometrica/
Fonti: Wikipedia · Wikipedia IT · Educazione Tecnica Online · The Engineer's Post
Notes: Per ripassare, sul Recap online ci sono il quiz da 5 domande e le 8 flashcards, con tutte le fonti complete in fondo alla pagina.