## Slide 1
TECNOLOGIA · RECAP
Assonometria monometrica
Disegnare un oggetto in tre dimensioni, senza riduzioni sugli assi
Notes: Benvenuti. Oggi vediamo come si costruisce una delle assonometrie più usate nel disegno tecnico scolastico italiano.

## Slide 2
NEI PROGRAMMI SCOLASTICI ITALIANI
Monometrica e isometrica:
stesso disegno, due nomi
diversi?
Notes: La risposta non è così netta come sembra: alcune fonti dicono che sono sinonimi, altri testi scolastici li trattano come due cose diverse. Lo vediamo insieme più avanti.

## Slide 3
ANGOLI, MISURE, COSTRUZIONE, NOME
01
Che cos'è e come si classifica
02
Gli assi e i loro angoli
03
Come si costruisce, passo per passo
04
Un nome, due usi: monometrica o isometrica?
Notes: Partiamo dalla classificazione, poi gli angoli degli assi, poi la costruzione, e chiudiamo con la questione del nome.

## Slide 4
STESSO PRINCIPIO, QUADRO DIVERSO
Monometrica
QUADRO
Orizzontale
MISURE
Scala reale, nessuna riduzione
Cavaliera
QUADRO
Verticale
MISURE
Riduzione sulla profondità
Cambiano l'orientamento del quadro e il trattamento delle misure
Notes: La monometrica usa un quadro orizzontale e riporta le misure senza riduzioni su nessun asse. La cavaliera usa un quadro verticale e riduce le misure sull'asse di profondità.

## Slide 5
TRENTA, SESSANTA, CENTOVENTI GRADI
30°
angolo dell'asse x rispetto all'orizzontale: undefined
60°
angolo dell'asse y rispetto all'orizzontale: undefined
120°
angolo tra l'asse x e l'asse z verticale: undefined
Notes: L'asse z resta verticale. L'asse x si inclina di 30°, l'asse y di 60° rispetto all'orizzontale: i due assi risultano perpendicolari fra loro, e tra x e z l'angolo è di 120°.

## Slide 6
NELLA VARIANTE CONVENZIONALE
La pianta
Si disegna nel piano orizzontale, nelle proporzioni reali
Le altezze
Si riportano dai punti della base, lungo l'asse verticale
Le linee nascoste
Si tracciano a tratteggio
Notes: Questo procedimento è descritto per la variante chiamata «monometrica convenzionale», con un quadro diverso da quello a 30°/60°. Il principio resta comunque utile per orientarsi: prima la base, poi le altezze, infine le linee che il solido nasconde.

## Slide 7
SECONDO UNA FONTE ACCADEMICA
Un solo disegno, due nomi che non tutti i libri usano allo stesso modo
Quando gli assi hanno angoli uguali col quadro, una fonte accademica li chiama con lo stesso nome della costruzione obliqua a 30°/60°/120°, ma quella è una proiezione ortogonale con riduzione delle misure; altri testi scolastici italiani invece tengono «monometrica» e «isometrica» come costruzioni distinte
Notes: Non è un punto chiuso: chi studia questa materia in Italia può incontrare entrambe le versioni, secondo il libro o il programma che usa.

## Slide 8
A COSA SERVE
Pezzi meccanici
Disegno tecnico industriale
Componenti da rappresentare in tre dimensioni
Macchine
Disegno tecnico industriale
Assemblaggi e insiemi funzionali
Architettura
Visioni di progetto
Edifici e spazi mostrati in volume
Notes: Lo stesso tipo di assonometria serve sia nel disegno tecnico industriale, per pezzi meccanici e macchine, sia nelle visioni architettoniche.

## Slide 9
PROVA A RISPONDERE
Quanto misura l'angolo tra l'asse x e l'asse z verticale, nello schema più diffuso?
A 90°
B 120°
C 60°
Notes: La risposta è 120°, perché l'asse x si traccia a 30° dall'orizzontale e l'asse z resta verticale. Seconda domanda per la classe: a quanti gradi dall'orizzontale si traccia l'asse y? Risposta: 60°.

## Slide 10
E ADESSO, IL RIPASSO
Chiaro in 30 secondi.
Tuo in 10 minuti.
Ripassa con il quiz e le flashcard del Recap recaplica.com/it/tecnologia/assonometria-monometrica/
Fonti: AliceAppunti · unmondoacolori · Treccani · UNI · larapedia
Notes: Il Recap completo ha anche la mappa concettuale e i falsi miti più comuni su questo argomento.