## Slide 1
TECNOLOGIA · RECAP
Assonometria
Cos'è e come si costruisce
Notes: L'assonometria è un metodo della geometria descrittiva per rappresentare su un piano oggetti tridimensionali.

## Slide 2
UNA VISTA, TRE DIMENSIONI
Come si disegna un oggetto
a tre dimensioni su un foglio
piatto, in una sola vista?
Notes: Il metodo mostra le tre dimensioni di un oggetto in un solo disegno, senza bisogno di più vedute separate come nelle proiezioni ortogonali.

## Slide 3
DALLA GEOMETRIA DESCRITTIVA AL CANTIERE
01
Cos'è l'assonometria
02
I tipi di assonometria
03
Come si costruisce
04
Dove si usa

## Slide 4
LINEE CHE RESTANO PARALLELE
Assonometria
LE LINEE
restano parallele nel disegno
LE MISURE
si leggono direttamente dal disegno
Prospettiva
LE LINEE
convergono verso un punto
LE MISURE
non sono dirette, l'occhio le stima
Nell'assonometria le distanze si leggono dirette sul disegno, non stimate dall'occhio.
Notes: Nell'assonometria le linee parallele restano parallele e non si riproduce la visione naturale dell'occhio; nella prospettiva le linee convergono e gli oggetti si rimpiccioliscono con la distanza.

## Slide 5
ANGOLI DIVERSI, ASSI DIVERSI
Isometrica
Angoli di 120° tutti uguali tra gli assi
Le tre unità di misura sugli assi sono identiche.
Trimetrica e dimetrica
Angoli diversi tra gli assi
Nella trimetrica differiscono tutti e tre, nella dimetrica solo due.
Cavaliera
Il quadro è parallelo a una faccia dell'oggetto
Quella faccia si vede in forma vera, senza deformazioni.
Notes: I tre tipi dipendono da come i piani di riferimento dell'oggetto formano angoli col quadro: angoli uguali nell'isometrica, diversi nella trimetrica e dimetrica, quadro parallelo a una faccia nella cavaliera.

## Slide 6
DAGLI ASSI ALLA SCALA ISOMETRICA
Si tracciano gli assi
120° tra loro, 30° dall'orizzontale
Si costruisce la scala isometrica
scala a 45°, proiettata su una linea a 30°
Si riportano le misure
solo lungo le direzioni degli assi
Notes: Nell'assonometria isometrica regolare i due assi orizzontali si disegnano inclinati di 30° verso l'alto; le misure reali si riportano solo lungo le linee parallele agli assi, prese dalla scala isometrica.

## Slide 7
SCALA REALE, NON RIDOTTA
Il disegno isometrico che si usa a scuola non è la proiezione isometrica vera.
Nel disegno isometrico le misure si riportano in scala reale 1:1; nella proiezione vera si riducono con un coefficiente di circa 0,816, e il disegno isometrico risulta più grande di circa 1,23 volte.
Notes: Il disegno isometrico mantiene gli stessi angoli di 120° della proiezione vera ma non applica il coefficiente di riduzione: è più grande, e più semplice da realizzare, perciò è la scelta più comune nel disegno tecnico.

## Slide 8
STESSA SCALA VERA, USI DIVERSI
Disegno tecnico
Misure dirette dalle linee parallele
Permette di leggere le proporzioni di un pezzo senza più vedute.
Architettura
Assi in scala vera, non ridotti
Gli assi restano in scala vera, utili per comunicare il progetto.
Assonometria esplosa
Separazione delle componenti lungo gli assi
Mostra come le parti di un edificio si assemblano tra loro.
Notes: In architettura l'assonometria rappresenta edifici mantenendo gli assi in scala vera, per comunicare spazi, struttura e intenzione progettuale; l'assonometria esplosa separa le componenti lungo gli assi per mostrare come si assemblano.

## Slide 9
PROVA A RISPONDERE
Perché l'assonometria isometrica è il tipo più diffuso nel disegno tecnico?
A Perché è la più semplice da disegnare e da quotare
B Perché è l'unica a mostrare tre dimensioni
C Perché non serve misurare nulla
Notes: La risposta corretta è la prima: gli angoli uguali di 120° rendono l'isometrica più semplice da disegnare e da quotare rispetto agli altri tipi. Seconda domanda per la classe: che differenza c'è tra il disegno isometrico e la proiezione isometrica vera?

## Slide 10
E ADESSO, IL RIPASSO
Chiaro in 30 secondi.
Tuo in 10 minuti.
Leggi il Recap completo, con quiz e flashcard recaplica.com/it/tecnologia/assonometria/
Fonti: Treccani · NPTEL · Wikipedia · illustrarch.com