## Slide 1
TECNOLOGIA · RECAP
Batteria dello smartphone, come farla durare di più
Cicli, calore e miti da sfatare
Notes: Un Recap su come funziona la batteria di uno smartphone, cosa la usura davvero e come rallentare il degrado, con le indicazioni di Apple, Google e Battery University.

## Slide 2
LA DOMANDA
Perché la batteria dura di
meno dopo due anni?
Notes: La batteria non si rompe di colpo, si consuma con l'uso: ogni carica completa conta come un ciclo, e la capacità residua scende cicli dopo cicli. Il fattore che accelera di più questo calo è il calore, non l'età in sé.

## Slide 3
IL PERCORSO
01
Come si usura la batteria
02
Il calore
03
Le abitudini di ricarica quotidiana
04
Le funzioni software che aiutano

## Slide 4
L'80% DI CAPACITÀ ARRIVA DOPO
500
cicli, iPhone 14 e precedenti: Soglia dichiarata da Apple, in condizioni ideali.
1000
cicli, iPhone 15: Il doppio della soglia dei modelli precedenti.
Notes: Sono valori di progetto "in condizioni ideali", non garanzie assolute: la fonte è Apple Support, articolo 101575.

## Slide 5
SCARICA PROFONDA
100% DoD
300 cicli
Scaricare quasi a zero ogni volta
SCARICA MEDIA
60% DoD
600 cicli
Ricaricare a metà percorso
SCARICA LEGGERA
20% DoD
2.000 cicli
Ricariche brevi e frequenti
Notes: Dati Battery University (BU-808) su chimica NMC, cicli fino al 70% di capacità residua (soglia diversa da quella usata da Apple per l'80%): a parità di batteria, le scariche parziali e frequenti reggono molti più cicli delle scariche profonde. Non esiste memory effect nelle batterie al litio.

## Slide 6
FREDDO CONTRO CALORE
Freddo
EFFETTO
Più spegnimenti improvvisi
DURATA
Nessun danno permanente noto
Calore
EFFETTO
Capacità persa per sempre
SOGLIA
Oltre 35 gradi, secondo Apple
Solo il calore riduce la capacità in modo permanente
Notes: Apple sconsiglia di usare o caricare il telefono sopra i 35 gradi perché può ridurre in modo permanente la durata della batteria; il freddo, invece, aumenta solo il rischio di spegnimenti improvvisi a batteria scarica.

## Slide 7
FALSO MITO
Bisogna scaricarla del tutto prima di ricaricarla
Battery University spiega che non esiste memory effect sulle batterie al litio: le scariche parziali sono la norma, quelle profonde vicine allo zero sono quelle che riducono davvero i cicli disponibili.
Notes: Una batteria scaricata quasi ogni volta al 100% regge circa 300 cicli; scaricata solo al 20% ne regge circa 2.000, secondo la tabella di Battery University (BU-808).

## Slide 8
APPLE, DI DEFAULT
Optimized
80 %
Ritarda il completamento della carica
APPLE, IPHONE 15+
Charge Limit
80-100 %
Soglia fissa, a scelta
GOOGLE, DA PIXEL 6A
Limit 80%
80 %
Per chi finisce la giornata carico
Notes: Optimized Battery Charging impara le abitudini di ricarica e ritarda il completamento oltre l'80% fino a poco prima dell'orario in cui di solito si scollega il telefono.

## Slide 9
ALLA LAVAGNA
Cosa fa davvero la ricarica completa ogni 10 cicli su Pixel?
A Rigenera la chimica della batteria
B Ricalibra la lettura della capacità residua
C Non ha nessun effetto reale
Notes: Risposta: ricalibra la lettura, secondo Google. Seconda domanda per la classe: perché il calore danneggia la batteria più del freddo?

## Slide 10
IL RECAP CONTINUA ONLINE
Chiaro in 30 secondi.
Tuo in 10 minuti.
Leggi il Recap completo, con FAQ e falsi miti recaplica.com/it/tecnologia/batteria-smartphone-come-farla-durare-di-piu/
Fonti: Apple Support · Battery University · Google
Notes: Il Recap online ha anche il quiz, le flashcard e la mappa concettuale.