## Slide 1
TECNOLOGIA · RECAP
Portaerei
Come una nave diventa un aeroporto in mezzo al mare
Notes: Una portaerei è una nave da guerra pensata per far decollare e atterrare aerei in mezzo al mare, trasformando di fatto il ponte in una pista d'aeroporto mobile. Da quando la prima, la britannica HMS Argus, entrò in servizio nel 1918, le portaerei sono diventate tra le navi da combattimento più importanti delle marine militari. Oggi vediamo come funziona il ponte di volo, come si è arrivati alla propulsione nucleare e cosa distingue una portaerei americana da una come l'italiana Cavour.

## Slide 2
IL PUNTO DI PARTENZA
Come si trasforma una nave
in una pista d'aeroporto?
Notes: Con un ponte di volo lungo centinaia di metri e, a seconda del progetto, con catapulte che lanciano gli aerei o rampe che li assistono al decollo. La prima nave a riuscirci con un ponte continuo, senza ostacoli da un capo all'altro, fu la britannica HMS Argus, completata nel settembre 1918.

## Slide 3
DI COSA PARLIAMO
01
Dalla prima portaerei alla propulsione nucleare
02
Cosa succede sul ponte di volo
03
CATOBAR contro STOVL
04
Vita a bordo, e un falso mito

## Slide 4
01
CAPITOLO
Dalla prima portaerei al nucleare
Dalla HMS Argus alla classe Nimitz

## Slide 5
UN SECOLO DI PORTAEREI
Origine
nata come transatlantico italiano
Solo due reattori
la Nimitz ne basta un quarto della Enterprise
1918
la HMS Argus, primo ponte continuo
1961
entra in servizio la Enterprise, prima nucleare
1975
debutta la classe Nimitz
Notes: La HMS Argus nacque come transatlantico italiano, fu acquistata dalla Royal Navy nel 1916 e completata come portaerei nel settembre 1918, con un ponte di volo lungo circa 170 metri. Il 24 settembre 1960 fu varata la Enterprise, prima portaerei a propulsione nucleare, entrata in servizio l'anno dopo con otto reattori per le sue quattro eliche. Dal 1975 le dieci portaerei classe Nimitz hanno preso il suo posto: bastano loro due soli reattori per raggiungere velocità comparabili, e il nucleo di uranio dura circa 13 anni tra un rifornimento e l'altro.

## Slide 6
LA CATAPULTA IN NUMERI
37
tonnellate: il peso di un caccia lanciato dalla catapulta
180
miglia orarie: la velocità di decollo raggiunta
meno di 3
secondi: il tempo per raggiungerla
Notes: Secondo la Federation of American Scientists, la catapulta a vapore di una portaerei classe Nimitz porta un caccia da 37 tonnellate da fermo a 180 miglia orarie, circa 290 km/h, in meno di tre secondi, usando meno di 300 piedi, circa 91 metri, di ponte disponibile. I cavi d'arresto fanno il lavoro inverso in atterraggio: fermano un aereo che arriva a 150 miglia orarie in meno di 400 piedi, agganciandolo con cavi d'acciaio spessi circa 5 cm collegati a pistoni idraulici sotto il ponte.

## Slide 7
02
CAPITOLO
Cosa succede sul ponte di volo
Un caos organizzato, a colpo d'occhio

## Slide 8
SETTE COLORI, SETTE RUOLI
Giallo
Handlers
Dirigono gli aeromobili e la sicurezza del personale
Viola
Rifornimento
Carburante rapido e sicuro su ponte e hangar
Rosso
Munizioni
Le caricano e fanno parte del team antincendio
Notes: Il ponte di volo di una portaerei usa sette colori di divisa per distinguere i ruoli a colpo d'occhio in un ambiente rumoroso e caotico, secondo il servizio ufficiale della Difesa statunitense DVIDS. Il giallo è dedicato agli 'handlers', che dirigono gli aeromobili e garantiscono la sicurezza del personale. Il viola è per chi rifornisce di carburante i velivoli in modo rapido e sicuro. Il rosso segna chi movimenta le munizioni e fa parte del primo intervento antincendio. Esistono poi il blu per gli ascensori, il bianco per sicurezza e medici, il verde per la manutenzione di catapulte e cavi d'arresto, il marrone per i tecnici assegnati ai singoli aeromobili.

## Slide 9
03
CAPITOLO
CATOBAR contro STOVL
Due modi diversi di far volare gli aerei

## Slide 10
DUE FAMIGLIE DI PROGETTO
CATOBAR, es. Nimitz
DECOLLO
Con catapulta a vapore
ATTERRAGGIO
Frenato dai cavi d'arresto
STOVL, es. Cavour
DECOLLO
Rampa a sci, inclinata 12°
ATTERRAGGIO
Corto o verticale, senza cavi
La scelta dipende dagli aerei che la nave deve imbarcare, non da quanto sia recente.
Notes: Sulle portaerei CATOBAR, come le statunitensi classe Nimitz, le catapulte lanciano gli aerei e i cavi d'arresto li fermano in atterraggio. Le STOVL, come l'italiana Cavour, non hanno catapulte: usano una rampa a sci, nel suo caso inclinata di 12°, per assistere il decollo di aerei capaci di decollo corto o atterraggio verticale, come l'F-35B. La differenza dipende dal tipo di aerei che la portaerei è progettata per imbarcare, non dalla generazione della nave.

## Slide 11
DUE SCALE MOLTO DIVERSE
27.100
tonnellate: la Cavour italiana, a pieno carico
97.000
tonnellate: una Nimitz statunitense, a pieno carico
1.210
persone: l'equipaggio della Cavour
Notes: Il confronto di scala è netto: la Cavour disloca 27.100 tonnellate a pieno carico con un equipaggio di 1.210 persone e un'autonomia di circa 7.000 miglia nautiche, quasi 18 giorni di navigazione continua a 16 nodi. Una portaerei nucleare statunitense classe Nimitz arriva invece a circa 97.000 tonnellate, con un equipaggio complessivo, nave più ala aerea, di oltre 5.600 persone.

## Slide 12
04
CAPITOLO
Vita a bordo, e un falso mito
Migliaia di persone, e una fortezza non così inaffondabile

## Slide 13
FALSO MITO
Le portaerei non sono fortezze inaffondabili.
Nel dibattito professionale della marina statunitense stessa, una portaerei schierata può perdere capacità operativa, il cosiddetto mission kill, molto prima di affondare davvero.
Notes: Nel dibattito professionale della marina statunitense questa immagine da film viene messa in discussione: una portaerei schierata può essere più esposta di quanto si creda comunemente a un cosiddetto 'mission kill', la perdita della capacità operativa senza che la nave affondi davvero. Le portaerei moderne puntano più sulla ridondanza dei sistemi e sulla capacità operativa che su uno spessore di corazza da corazzata d'altri tempi.

## Slide 14
CHIEDILO ALLA CLASSE
Tutte le portaerei sono a
propulsione nucleare?
Notes: No. È una scelta specifica della flotta statunitense, dove il nucleo di uranio di una Nimitz dura circa 13 anni tra un rifornimento e l'altro. Molte altre marine, come quella italiana con la Cavour, usano portaerei a propulsione convenzionale, con turbine a gas: restano portaerei a tutti gli effetti, solo costruite con priorità diverse.

## Slide 15
METTITI ALLA PROVA · PER LA CLASSE
Cosa distingue una portaerei CATOBAR da una STOVL?
A Le CATOBAR usano catapulte e cavi d'arresto, le STOVL una rampa a sci
B Le CATOBAR sono sempre più piccole
C Le STOVL non imbarcano mai elicotteri
Notes: Risposta, la A. Le CATOBAR, come le classi Nimitz e Ford, usano catapulte per il decollo e cavi d'arresto per l'atterraggio; le STOVL, come la Cavour, usano una rampa a sci per aerei a decollo corto o atterraggio verticale. Se c'è tempo, seconda domanda dal quiz del Recap: quanti reattori nucleari equipaggia tipicamente una portaerei classe Nimitz? Due, con un nucleo di uranio che dura circa 13 anni.

## Slide 16
E ADESSO, IL RIPASSO
Chiaro in 30 secondi.
Tuo in 10 minuti.
Quiz da 5 domande e 8 flashcards: recaplica.com/it/tecnologia/come-funziona-una-portaerei/
Fonti: Britannica · FAS · Marina Militare · DVIDS · NAVAIR
Notes: Per ripassare, sul Recap online ci sono il quiz da 5 domande e le 8 flashcards, con tutte le fonti complete in fondo alla pagina.