## Slide 1
TECNOLOGIA · RECAP
Cambio manuale e cambio automatico
Cosa succede davvero tra il motore e le ruote
Notes: Il cambio manuale usa una frizione a dischi e ingranaggi che il guidatore innesta a mano, mentre il cambio automatico tradizionale cambia marcia da solo grazie a un convertitore di coppia idraulico e a rotismi epicicloidali pilotati da una centralina. Alle due soluzioni classiche si sono aggiunte varianti più recenti come il cambio a doppia frizione e il CVT a cinghia. Vediamo come funzionano e perché la scelta cambia da mercato a mercato.

## Slide 2
PRIMA DOMANDA
Chi sceglie la marcia, il
guidatore o la centralina?
Notes: Nel cambio manuale è il guidatore a decidere quando cambiare marcia e ad azionare la frizione con un pedale dedicato. Nel cambio automatico tradizionale il guidatore non deve fare nulla, perché a decidere quando cambiare rapporto è un corpo valvole idraulico, pilotato da sensori che leggono il carico del motore, la velocità e l'apertura della farfalla.

## Slide 3
LE QUATTRO TAPPE
01
Il cambio manuale
02
L'automatico tradizionale
03
Le varianti moderne
04
Consumi, costi, diffusione

## Slide 4
COSA SUCCEDE A OGNI CAMBIATA
Frizione
tra volano e piatto premente
Ingranaggi
sempre in presa reciproca
Pedale premuto
il disco si stacca dal volano
Sincronizzatori
pareggiano i regimi
Marcia innestata
il manicotto dentato la blocca
Notes: La frizione è un disco posto tra il volano del motore e il piatto premente del cambio, e quando il pedale è premuto il disco si stacca dal volano e interrompe il flusso di coppia verso gli ingranaggi. Dentro la scatola, un'auto moderna usa tre alberi, uno primario collegato alla frizione, un controalbero e uno secondario da cui esce la coppia verso le ruote. Gli ingranaggi restano sempre in presa reciproca e girano liberi sull'albero secondario finché non li blocca un manicotto dentato scorrevole, il dog clutch; prima che il manicotto si innesti, anelli sincronizzatori conici pareggiano il regime di rotazione tra ingranaggio e albero, ed è questo meccanismo a evitare lo stridio dei cambi più vecchi.

## Slide 5
DENTRO IL CONVERTITORE DI COPPIA
Girante
Imbullonata al volano motore
Girando, muove il fluido
Turbina
Sull'albero del cambio
Il fluido la mette in moto
Statore
Moltiplica la coppia motrice
A bassa velocità rimanda il fluido alla girante
Notes: Il cambio automatico tradizionale non ha una frizione a dischi comandata dal guidatore, e al suo posto lavora un convertitore di coppia, un componente idraulico composto da tre parti. La girante è imbullonata al volano del motore e, girando, muove il fluido di trasmissione; la turbina, collegata all'albero del cambio, viene messa in moto da quel fluido; lo statore, posizionato tra le due, dirige il flusso. A bassa velocità lo statore rimane fermo e redirige il fluido verso la girante, moltiplicando la coppia motrice; quando i giri salgono, lo statore comincia a ruotare liberamente e il convertitore si comporta come un semplice giunto fluido, senza più moltiplicare nulla.

## Slide 6
RAPPORTO CONTINUO
CVT
1958 DAF 600
Cinghia tra due pulegge variabili
ROBOTIZZATO
Selespeed
1999 Alfa 156
Manuale con frizione automatizzata
DOPPIA FRIZIONE
DSG
2003 Golf R32
Marce pari e dispari, due frizioni
Notes: Tra il cambio manuale puro e l'automatico a convertitore di coppia esistono i cambi robotizzati, meccanicamente cambi manuali con frizione tradizionale in cui un attuatore idraulico elettronico comanda sia la cambiata sia la frizione al posto del guidatore; il Selespeed, introdotto nel 1999 sull'Alfa Romeo 156 e sviluppato dall'italiana Magneti Marelli, poteva funzionare in modalità sequenziale o in una modalità city che lo rendeva di fatto un automatico. Il cambio a doppia frizione usa due frizioni separate per le marce pari e per quelle dispari, così mentre una è innestata l'altra ha già preselezionato il rapporto successivo; il concetto fu delineato nel 1939 dall'ingegnere francese Adolphe Kégresse, Porsche lo sviluppò per le corse dalla fine degli anni Settanta fino al collaudo del PDK su una 956 nel 1983, e arrivò al grande pubblico nel 2003 con la Volkswagen Golf R32 europea e il suo cambio DSG. Il CVT non ha marce fisse, e la prima auto di serie a montarne uno fu l'olandese DAF 600 nel 1958; nel 1987 Subaru montò sulla Justy il primo CVT a cinghia d'acciaio a controllo elettronico, e nel 1997 la Toyota Prius introdusse il Toyota Hybrid System.

## Slide 7
RAPPORTI FISSI, O CONTINUI
Automatico tradizionale
COME SI OTTENGONO
Rotismi epicicloidali
QUANTE MARCE
Un numero fisso
CVT a cinghia
COME SI OTTENGONO
Cinghia tra due pulegge
QUANTE MARCE
Nessuna marcia fissa
Il primo lavora a gradini, il secondo varia con continuità.
Notes: Il cambio automatico tradizionale genera i rapporti fissi con rotismi epicicloidali, un ingranaggio solare al centro, una corona dentata esterna e un gruppo di ingranaggi planetari che ruotano tra i due; bloccando un elemento del rotismo e mettendone in moto un altro si ottiene un rapporto diverso, e un automatico a tre marce usa tipicamente due gruppi epicicloidali in combinazione. Il CVT usa invece una cinghia trapezoidale che scorre tra due pulegge a diametro variabile, e avvicinando o allontanando le semipulegge il rapporto di trasmissione cambia in modo continuo, senza gradini di cambiata percepibili. Un CVT a cinghia raggiunge un'efficienza meccanica attorno all'88%, spesso compensata dal fatto che il motore può girare sempre al regime più efficiente; lo svantaggio più citato dai guidatori è la sensazione elastica in accelerazione.

## Slide 8
FALSO MITO
Non è più l'automatico a consumare di più.
Nel 1990 le automatiche consumavano in media il 5% in più delle manuali equivalenti. Nel 2022, secondo i dati EPA, ne consumavano il 5% in meno.
Notes: Il sorpasso in efficienza, secondo i dati dell'agenzia ambientale statunitense EPA, è avvenuto attorno al 2010-2012. Il fattore decisivo è il numero di rapporti disponibili, perché nel 1980 il mercato era dominato dagli automatici a tre marce, nel 1999 il quattro marce era già lo standard su oltre l'80% dei veicoli, e i cambi automatici moderni offrono comunemente 8, 9 o persino 10 rapporti contro un massimo di 6 tipico del manuale. Più rapporti significano più occasioni per tenere il motore vicino al suo regime ideale. Sono medie di mercato rilevate dall'EPA, non il verdetto su una singola auto.

## Slide 9
DOVE SI GUIDA COSA
<1%
delle auto nuove USA: nel model year 2023, contro quasi il 35% nel 1980
29%
delle nuove in Europa: nei cinque maggiori mercati, nel 2024
7,45
dollari al gallone, circa: la benzina in Germania, contro circa 3 negli USA
Notes: Negli Stati Uniti la quota di auto nuove con cambio manuale è scesa sotto l'1% a partire dal model year 2021, contro quasi il 35% nel 1980; in Europa, invece, il manuale rappresentava ancora quasi il 29% delle nuove immatricolazioni nei cinque maggiori mercati del continente nel 2024. A pesare non sono solo i consumi, perché la benzina in Germania costa circa 7,45 dollari al gallone contro una media di circa 3 dollari negli Stati Uniti, e in alcuni paesi europei come il Regno Unito esistono patenti distinte per cambio manuale e automatico, per cui chi impara sul manuale può guidare anche l'automatico ma non vale il contrario. Il risultato è che i costruttori devono continuare a produrre cambi diversi per mercati con abitudini di guida molto diverse tra loro.

## Slide 10
E ADESSO, IL RIPASSO
Chiaro in 30 secondi.
Tuo in 10 minuti.
Quiz da 5 domande e 8 flashcards: recaplica.com/it/tecnologia/differenze-cambio-manuale-automatico/
Fonti: EPA · The Autopian · SlashGear · Cars.com · How A Car Works
Notes: Per ripassare, sul Recap online ci sono il quiz da 5 domande e le 8 flashcards, con tutte le fonti complete in fondo alla pagina.