## Slide 1
TECNOLOGIA · RECAP
La friggitrice ad aria
Aria a forte velocità, e la stessa chimica del fritto
Notes: La friggitrice ad aria, dal punto di vista tecnico, è un piccolo forno a convezione forzata, una resistenza elettrica scalda l'aria e una ventola potente la fa circolare a forte velocità intorno al cibo, chiuso in un cestello forato. Vediamo da dove arriva l'effetto fritto, quanto è più vecchia di quanto sembri questa idea, perché la doratura nasce dalla stessa reazione chimica della frittura in olio e quanto vale davvero il risparmio di grassi.

## Slide 2
PARTIAMO DAL NOME
Che cosa frigge, davvero,
una friggitrice ad aria?
Notes: Niente, nel senso letterale della parola. Aperto il cestello, la friggitrice ad aria non nasconde nulla che assomigli a una vasca d'olio, dentro ci sono solo una resistenza elettrica in alto e una ventola, e proprio da questi due elementi arriva l'intero effetto fritto. La resistenza scalda l'aria della camera per irraggiamento, la ventola la fa circolare a forte velocità, e il cestello, con i suoi canali e fori sul fondo e sui lati, lascia che l'aria calda avvolga il cibo da ogni lato, sopra, sotto e ai lati, riproducendo in modo approssimato l'effetto dell'immersione in olio bollente.

## Slide 3
DI COSA PARLIAMO
01
Dentro c'è solo aria
02
L'antenato è il forno a ventola
03
La stessa chimica, un altro mezzo
04
Quanto è più leggera davvero

## Slide 4
01
CAPITOLO
Dentro c'è solo aria
Una resistenza, una ventola, un cestello forato

## Slide 5
IN ALTO
Resistenza
Radiazione
Scalda l'aria della camera
TUTTO INTORNO
Ventola
Convezione
Aria calda a forte velocità
FONDO E LATI
Cestello
Fori e canali
L'aria avvolge il cibo da ogni lato
Notes: I due meccanismi fisici di base sono la radiazione e la convezione. La resistenza elettrica in alto emette calore per irraggiamento, mentre la ventola fa circolare rapidamente l'aria calda nella camera di cottura. La combinazione dei due effetti, concentrata in uno spazio piccolo, produce un trasferimento di calore più intenso di un normale forno ventilato. Il cestello, con i canali e i fori sul fondo e sui lati, lascia passare l'aria calda intorno al cibo, e per lo stesso motivo non va riempito troppo, perché il sovraccarico impedisce all'aria di circolare bene e porta a una cottura non uniforme.

## Slide 6
02
CAPITOLO
L'antenato è il forno a ventola
Dal brevetto del 1914 al lancio del 2010

## Slide 7
DAL FORNO A VENTOLA AL CESTELLO
1914
mai in vendita
Boundary layer
lo strato freddo si assottiglia
1945
il Maxson Whirlwind Oven
2006
l'Actifry di SEB, in Francia
2010
il Philips Airfryer
Notes: Il vero antenato della friggitrice ad aria è il forno a ventola. Un primo forno con ventilatore fu brevettato nel 1914 ma non arrivò mai sul mercato, e il primo modello davvero diffuso fu il Maxson Whirlwind Oven, del 1945. Il principio è la riduzione del boundary layer, il sottile strato di aria più fredda che isola la superficie del cibo in un forno tradizionale. Come elettrodomestico da banco pensato per la frittura, la prima friggitrice ad aria arrivò nel 2006, quando il gruppo francese SEB la introdusse sul mercato francese con il marchio Actifry. La popolarità globale si deve però soprattutto al 2010, quando Philips presentò il suo Airfryer alla fiera IFA di Berlino, con una tecnologia brevettata chiamata Rapid Air, sigla RUSH, Radiant and UpStream Heating.

## Slide 8
CHE COSA CAMBIA UNA VENTOLA
20°C
in meno: per la stessa doratura di un forno normale
200°C
l'aria in circolo: sopra un cibo coperto da un sottile strato d'olio
Notes: Facendo circolare l'aria più velocemente attorno a una resistenza, lo strato isolante di aria fredda si assottiglia, e la temperatura necessaria per ottenere lo stesso risultato di doratura scende tipicamente di circa 20°C rispetto a un forno normale. Nelle friggitrici ad aria in generale l'aria calda circola fino a circa 200°C sopra un cibo coperto da un sottile strato d'olio, una temperatura sufficiente per innescare la doratura.

## Slide 9
03
CAPITOLO
La stessa chimica, un altro mezzo
La reazione di Maillard non cambia

## Slide 10
DUE FRITTI A CONFRONTO
Frittura in olio
IL MEZZO
Olio bollente, immersione
LA DORATURA
Maillard sopra 140-165°C
Friggitrice ad aria
IL MEZZO
Aria a forte velocità
LA DORATURA
Maillard sopra 140-165°C
Cambia il mezzo che porta il calore, non la chimica.
Notes: Che il calore arrivi dall'aria calda o dall'olio bollente, a livello chimico succede la stessa cosa. Quando la superficie del cibo supera circa 140-165°C le proteine denaturano, gli zuccheri caramellizzano, gli amidi gelatinizzano e scatta la reazione di Maillard, la stessa responsabile della crosta dorata di un pane appena sfornato. È una soglia di temperatura, non una ricetta segreta, e la friggitrice ad aria non inventa una nuova chimica della croccantezza, sfrutta la stessa di sempre con un mezzo diverso per portare il calore.

## Slide 11
LA SCELTA DI PROGETTO
Perché la camera di cottura
è così piccola?
Notes: Perché l'aria trasporta molto meno calore dell'olio a parità di volume. L'olio liquido ne trasporta molto di più, e per questo la frittura per immersione funziona anche a temperature relativamente più basse, tipicamente tra 140 e 165°C, in alcuni casi fino a 150-200°C a seconda dell'alimento. L'aria, per compensare, deve essere mossa a velocità più alta con una ventola potente, e da qui arriva la scelta progettuale della friggitrice ad aria, camera piccola e ventilazione concentrata.

## Slide 12
PIÙ UMIDO DENTRO, MENO ACRILAMIDE
42,13%
l'umidità in olio: patatine fritte a 180°C per 6 minuti
43,82%
l'umidità ad aria: le stesse patatine, 180°C per 21 minuti
57%
in meno di un composto: il 5-idrossimetilfurfurale, stesse condizioni
Notes: In uno studio pubblicato su Frontiers in Nutrition, delle patatine fritte per immersione a 180°C per 6 minuti sono arrivate a un contenuto di umidità del 42,13%, mentre le stesse patatine cotte in friggitrice ad aria a 180°C per 21 minuti sono rimaste più umide, al 43,82%. Nello stesso studio un contenuto di umidità più alto è risultato collegato a una minore formazione dei composti indesiderati della reazione di Maillard, acrilamide compresa; il 5-idrossimetilfurfurale è risultato ridotto del 57% nelle stesse condizioni. Sempre lì è stata misurata una quota più alta di amido a digestione lenta nelle patatine cotte ad aria, un possibile indizio di un profilo glicemico più bilanciato, mentre il sapore percepito nei test è rimasto comparabile tra i due metodi.

## Slide 13
04
CAPITOLO
Quanto è più leggera davvero
Olio, acrilamide e regole di sicurezza

## Slide 14
FALSO MITO
Un velo d'olio serve quasi sempre.
Il risparmio resta netto, fino all'80% di calorie da grassi in meno rispetto alla frittura per immersione. Ma un velo d'olio serve alle patate a fette, mentre le ali di pollo, già ricche di grassi propri, spesso ne fanno a meno.
Notes: La formula frittura senza olio è più uno slogan che una descrizione precisa. Per i cibi già ricchi di grassi propri, come le ali di pollo, l'aggiunta di olio spesso non serve davvero; per gli alimenti più secchi, come le patate tagliate a fette, un velo d'olio, in genere uno o pochi cucchiai, resta necessario per ottenere doratura e croccantezza, perché senza un minimo di grasso in superficie la reazione di Maillard fatica a innescarsi in modo uniforme. Quello che cambia davvero è la quantità, e secondo la dietista Julia Zumpano della Cleveland Clinic passare dalla frittura in olio alla friggitrice ad aria può ridurre le calorie derivanti dai grassi fino all'80%, perché il grasso in eccesso drena in un compartimento sotto il cestello invece di restare intrappolato nel piatto.

## Slide 15
DUE NUMERI VERI, NON LO STESSO DATO
47%
in uno studio su patatine: aria a 190°C contro olio a 180°C
90%
la stima più alta citata: dalla Cleveland Clinic, per altri cibi
Mai zero
l'acrilamide che resta: si forma sopra una certa temperatura
Notes: Uno studio peer-reviewed su patatine fritte, pubblicato su Frontiers in Nutrition, ha misurato una riduzione del 47,31% di acrilamide nella friggitrice ad aria, a 190°C per 18 minuti, rispetto alla frittura in olio nelle stesse condizioni sperimentali, a 180°C per 6 minuti. La Cleveland Clinic cita invece, per altri alimenti e altre condizioni, una riduzione fino al 90%. Sono due stime valide ma non lo stesso dato, perché cibo, temperatura e tempo di cottura sono diversi, e i numeri non vanno sommati né mediati come se misurassero la stessa cosa. In ogni caso l'acrilamide si forma per reazione chimica tra zuccheri e amminoacidi sopra una certa temperatura, a prescindere dal fatto che il calore arrivi tramite aria o tramite olio.

## Slide 16
IL TERMOMETRO, LA REGOLA CHE NON CAMBIA
204°C
il massimo tipico: l'intervallo USDA parte da 177°C, 350-400°F
5-25
minuti di cottura: a seconda del tipo e della quantità di cibo
63°C
al cuore, da misurare col termometro: circa, per pesce e tagli interi di manzo, maiale, vitello e agnello
Notes: Secondo l'ente statunitense USDA Food Safety and Inspection Service la maggior parte dei cibi in friggitrice ad aria richiede tra i 5 e i 25 minuti di cottura, in un intervallo di temperatura tra 177 e 204°C circa, cioè 350-400°F. La raccomandazione cardine dell'ente resta però indipendente dal metodo di cottura, verificare sempre con un termometro da cucina che il cibo abbia raggiunto la temperatura interna minima di sicurezza, per esempio circa 63°C per il pesce e per i tagli interi di manzo, maiale, vitello e agnello, con qualche minuto di riposo. Valgono anche le regole generali di igiene, lavarsi le mani prima e dopo aver maneggiato il cibo crudo, non riporre il cibo cotto sullo stesso piatto che ha contenuto cibo crudo, usare taglieri separati.

## Slide 17
CONSUMI, A PARITÀ DI PASTO
Forno tradizionale
PORZIONI PICCOLE
Scalda una camera grande
GRANDI QUANTITÀ
Può essere più efficiente
Friggitrice ad aria
PORZIONI PICCOLE
0,14 sterline per 600 g
GRANDI QUANTITÀ
Il vantaggio si assottiglia
Il risparmio dipende da quanto cibo si cuoce in una volta.
Notes: Oltre al risparmio di grasso, la friggitrice ad aria consuma tipicamente meno energia di un forno tradizionale a parità di pasto, grazie ai tempi di cottura più brevi e alla camera più piccola. Secondo l'ente britannico Energy Saving Trust, cuocere 600 grammi di petto di pollo in friggitrice ad aria costa circa 0,14 sterline, un dato che l'ente indica generalmente inferiore rispetto alla cottura dello stesso piatto in un forno tradizionale. Il vantaggio è più marcato per porzioni piccole o medie, mentre per grandi quantità un forno pieno può diventare comparabile o più efficiente per porzione, perché sfrutta meglio lo spazio di cottura disponibile.

## Slide 18
METTITI ALLA PROVA · PER LA CLASSE
Quali sono i due meccanismi fisici che cuociono il cibo?
A Radiazione e convezione
B Solo convezione, come un semplice ventilatore
C Microonde e radiazione
Notes: Risposta, la A. La resistenza elettrica in alto emette calore per irraggiamento, cioè radiazione, mentre la ventola fa circolare rapidamente l'aria calda nella camera di cottura, cioè convezione, e la combinazione dei due effetti, concentrata in uno spazio piccolo, produce un trasferimento di calore più intenso di un normale forno ventilato. Se c'è tempo, seconda domanda dal quiz del Recap, a quale temperatura superficiale scatta circa la reazione di Maillard? (Tra i 140 e i 165°C, la stessa soglia della frittura in olio, perché la chimica è la stessa sia che il calore arrivi tramite l'aria sia tramite l'olio.)

## Slide 19
E ADESSO, IL RIPASSO
Chiaro in 30 secondi.
Tuo in 10 minuti.
Quiz da 5 domande e 8 flashcards: recaplica.com/it/tecnologia/friggitrice-ad-aria-come-funziona/
Fonti: USDA · Cleveland Clinic · Frontiers in Nutrition · BBC Science Focus · Energy Saving Trust
Notes: Per ripassare, sul Recap online ci sono il quiz da 5 domande e le 8 flashcards, con tutte le fonti complete in fondo alla pagina.