## Slide 1
TECNOLOGIA · RECAP
L'impianto fotovoltaico
Dalla luce del sole alla corrente di casa
Notes: Un impianto fotovoltaico trasforma la luce del sole in elettricità grazie all'effetto fotovoltaico, un fenomeno fisico che avviene dentro celle di materiale semiconduttore, di solito silicio. Oggi vediamo come nasce la corrente, quali famiglie di celle esistono, dove si installa un impianto e da cosa dipende la resa.

## Slide 2
DA QUI SI PARTE
Come fa la luce del sole a
diventare corrente?
Notes: Quando la luce del sole colpisce un materiale semiconduttore, tipicamente silicio trattato chimicamente, libera elettroni e genera una corrente continua, ed è l'effetto fotovoltaico. Le singole celle vengono assemblate in un pannello, il modulo; più pannelli si collegano in serie formando una stringa; un inverter trasforma la corrente continua in corrente alternata, quella usata dagli elettrodomestici di casa e immessa in rete.

## Slide 3
DI COSA PARLIAMO
01
Dalla luce alla corrente
02
Le famiglie di celle
03
Dove si installa un impianto
04
Resa, durata, fine vita

## Slide 4
DALLA CELLA ALLA RETE ELETTRICA
Corrente continua
nasce dentro le celle
Inverter
la converte in alternata
Cella
il silicio libera elettroni
Pannello e stringa
pannelli collegati in serie
Rete elettrica
corrente alternata
Notes: Le singole celle vengono assemblate in un pannello, il modulo; più pannelli si collegano in serie formando una stringa; un inverter trasforma infine la corrente continua prodotta in corrente alternata, quella usata dagli elettrodomestici di casa e immessa in rete. In un impianto connesso alla rete l'energia prodotta e non consumata subito viene immessa in rete.

## Slide 5
PRIMA GENERAZIONE
Cristallino
98% dei moduli
Silicio in wafer, nel 2025
SECONDA GENERAZIONE
Film sottile
2-3% dei moduli
CdTe, CIGS, silicio amorfo
TERZA GENERAZIONE
Emergenti
35,2% in tandem
Record 2026, non ancora di massa
Notes: Nel 2025 il silicio in wafer copriva circa il 98% della produzione mondiale di moduli, mentre il film sottile rappresentava tra il 2 e il 3% del mercato. Le tecnologie di terza generazione non sono ancora rilevanti nel mercato di massa, ma il record di laboratorio del tandem con silicio, aggiornato al 2026, è del 35,2%, contro il 28,1% di una singola cella al silicio monocristallino. I record di laboratorio non vanno confusi con l'efficienza dei pannelli in commercio, sempre più bassa.

## Slide 6
TRE MODI DI INSTALLARE UN IMPIANTO
Integrato
Sostituisce un elemento architettonico
Tegole, pensiline, frangisole
Parzialmente integrato
Poggia sulla falda del tetto
Senza sostituire nulla
Non integrato
Tipicamente a terra
I grandi impianti
Notes: La terminologia (integrato, parzialmente integrato, non integrato) nasce dal vecchio Conto Energia, chiuso definitivamente dal 2013, e le tariffe di quel programma non hanno più alcun valore; le tre categorie restano però utili per descrivere come un impianto è fisicamente installato. Un impianto può stare su tetto, facciata o terreno. A queste configurazioni si aggiungono gli impianti agrivoltaici, che combinano produzione elettrica e attività agricola sullo stesso terreno, e i sistemi galleggianti su specchi d'acqua.

## Slide 7
QUANTO FOTOVOLTAICO C'È IN ITALIA
45 GW
la capacità cumulata: sfiorati a fine marzo 2026, dai 37 GW di fine 2024
1,88
milioni di impianti: nel paese a fine 2024, il 55% nell'Italia settentrionale
11,5%
dei consumi elettrici: coperti dal fotovoltaico nel 2024, con 36 TWh generati
Notes: Secondo il rapporto IEA-PVPS sull'Italia, a fine 2024 la capacità cumulata nazionale era di 37 GW, con 6,7 GW di nuova potenza installata durante l'anno e 278.423 nuovi impianti, per un totale di 1,88 milioni di installazioni; il 55% si trova nell'Italia settentrionale. Nel 2024 il fotovoltaico ha generato 36 TWh di elettricità, circa l'11,5% dei consumi elettrici nazionali, e il piano nazionale citato dal rapporto punta a 80 GW entro il 2030. A fine marzo 2026 la capacità cumulata ha sfiorato i 45 GW. Chi installa un impianto fotovoltaico o un sistema di accumulo deve comunicarlo all'ENEA; per i soli sistemi di accumulo l'obbligo si applica dal 1° gennaio 2019. Sul fronte degli incentivi, per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026 la detrazione Irpef vale il 50% sull'abitazione principale e il 36% negli altri casi, con un limite di spesa di 96.000 euro; l'energia immessa in rete si vende al GSE con il Ritiro Dedicato, perché lo Scambio sul Posto è chiuso alle nuove adesioni dal 2025.

## Slide 8
DA COSA DIPENDE LA RESA
180°
l'azimut: Sud, la direzione con più luce diretta alla nostra latitudine
15-20%
la perdita stimata: orientando i pannelli a Est o Ovest invece che a Sud
PVGIS
lo strumento gratuito: della Commissione Europea, calcola inclinazione e orientamento
Notes: In Italia l'orientamento ottimale è generalmente verso Sud, azimut 180°, perché alla nostra latitudine è la direzione da cui arriva la maggiore quantità di luce solare diretta nel corso della giornata. L'inclinazione ottimale non è un numero unico valido ovunque, varia con la latitudine del sito e cambia leggermente anche per alberi, edifici vicini o montagne all'orizzonte. PVGIS, sviluppato dal Joint Research Centre della Commissione Europea, è gratuito e senza registrazione, stima la produzione attesa per qualunque punto geografico a partire da dati satellitari con copertura 2014-2024 e include le funzioni Optimize slope e Optimize slope and azimuth.

## Slide 9
FALSO MITO
Con le nuvole i pannelli non si spengono.
Le celle rispondono anche alla luce diffusa, non solo a quella diretta. Con il cielo coperto la produzione cala rispetto a una giornata di sole pieno, ma non si azzera.
Notes: È lo stesso principio fisico per cui, nei calcoli PVGIS, tra le grandezze considerate ci sono sia l'irraggiamento diretto sia quello diffuso. Un secondo falso mito riguarda la geografia, perché il fotovoltaico non è una faccenda solo del Sud Italia, e infatti il 55% degli impianti del paese si trova nell'Italia settentrionale secondo il rapporto IEA-PVPS.

## Slide 10
E ADESSO, IL RIPASSO
Chiaro in 30 secondi.
Tuo in 10 minuti.
Quiz da 5 domande e 8 flashcards: recaplica.com/it/tecnologia/impianto-fotovoltaico/
Fonti: Fraunhofer ISE · PVGIS (Commissione Europea) · ENEA · IEA-PVPS · Agenzia delle Entrate
Notes: Per ripassare, sul Recap online ci sono il quiz da 5 domande e le 8 flashcards, con tutte le fonti complete in fondo alla pagina.