## Slide 1
TECNOLOGIA · RECAP
Powerbank in aereo
Le regole per portarla e usarla in sicurezza
Notes: La power bank e le altre batterie di scorta al litio devono sempre viaggiare nel bagaglio a mano, mai in stiva. Oggi vediamo i limiti in watt ora, perché contano, e cosa è cambiato dopo un incidente reale.

## Slide 2
PARTIAMO DA QUI
Perché la power bank non
può stare in valigia da stiva?
Notes: Perché se una batteria al litio si surriscalda (thermal runaway, una reazione a catena in cui rilascia gas e può prendere fuoco) l'equipaggio può intervenire subito solo se il dispositivo è visibile, in cabina. In stiva nessuno se ne accorgerebbe in tempo.

## Slide 3
DI COSA PARLIAMO
01
Bagaglio a mano, sempre
02
Gli scaglioni in watt ora
03
Il rischio tecnico
04
Il caso Air Busan

## Slide 4
01
CAPITOLO
Bagaglio a mano, sempre
Mai in stiva, nemmeno da spenta

## Slide 5
LA REGOLA DI BASE
Cabina
sempre: mai nella valigia imbarcata in stiva
Ah x V
uguale Wh: la formula stampata sull'involucro della batteria
Nastro
isolante sui contatti: protegge dal corto circuito la batteria di scorta
Notes: Le power bank e le altre batterie di scorta vanno sempre nel bagaglio a mano. I dispositivi con batteria installata, come laptop e telefoni, possono in alcuni casi viaggiare anche in stiva, ma la raccomandazione generale resta comunque il bagaglio a mano. Il valore in Wh si ottiene moltiplicando gli ampere ora (Ah) per il voltaggio, ed è utile anche proteggere i terminali delle batterie di scorta dal corto circuito.

## Slide 6
COSA FARE AL GATE, SE IL BAGAGLIO A MANO VA IN STIVA
Bagaglio richiesto al gate
succede sui voli pieni
Togli power bank e batterie
prima di consegnare il bagaglio
Tienile con te in cabina
per tutto il volo
Notes: Se il bagaglio a mano viene richiesto in stiva al gate, come succede spesso sui voli pieni, bisogna prima togliere power bank e batterie di scorta e tenerle con sé in cabina: è la raccomandazione IATA, perché queste batterie non possono viaggiare in stiva.

## Slide 7
02
CAPITOLO
Gli scaglioni in watt ora
Tre fasce, un unico criterio

## Slide 8
VIETATA
Oltre 160
160+ Wh
Non sale su nessun aereo
CON PERMESSO
101-160
160 Wh
Ok della compagnia, max due
LIBERA
Fino a 100
100 Wh
Nessun permesso richiesto
Notes: Il limite dipende dalla potenza della batteria, misurata in watt ora: fino a 100 Wh si vola senza permessi, tra 101 e 160 Wh serve l'autorizzazione della compagnia con un massimo di due batterie di scorta, oltre i 160 Wh il trasporto è vietato su aerei passeggeri.

## Slide 9
CHIEDILO ALLA CLASSE
Come si calcola il Wh di una
batteria?
Notes: Moltiplicando gli ampere ora (Ah) nominali per il voltaggio nominale della batteria. Il valore è normalmente stampato sull'involucro, utile per chi ha una power bank che indica solo i mAh.

## Slide 10
03
CAPITOLO
Il rischio tecnico
Cosa è, davvero, il thermal runaway

## Slide 11
NON BASTA LA CARICA
Il rischio non dipende solo da quanto è carica.
È il thermal runaway, la batteria si surriscalda, rilascia gas e può prendere fuoco. Le cause includono difetti di fabbricazione dell'isolamento interno, danni fisici e power bank contraffatte.
Notes: La carica non è l'unica causa del rischio: EASA cita anche difetti di fabbricazione dell'isolamento interno, danni fisici da urti o pressione, power bank imballate male e batterie contraffatte o di scarsa qualità comprate da rivenditori non affidabili.

## Slide 12
04
CAPITOLO
Il caso Air Busan
Un incidente reale, il 28 gennaio 2025

## Slide 13
COSA È SUCCESSO
Volo Air Busan 391
Gimhae, Corea del Sud
2025
28 gennaio, incendio a terra in rullaggio
2025
1° marzo, vietata la cappelliera
2025
14 marzo, power bank causa del corto
Notes: L'indagine del Ministero dei Trasporti sudcoreano ha attribuito l'incendio al cedimento dell'isolamento interno di una power bank riposta nella cappelliera, che ha causato un corto circuito: il velivolo, un Airbus A321, è stato distrutto dalle fiamme, ma tutte le 176 persone a bordo sono state evacuate.

## Slide 14
COSA È CAMBIATO DOPO
5
power bank per passeggero: nuovo limite imposto dalla Corea del Sud
2026
niente uso in volo: gruppo Hanjin, Air Busan compresa
2025
niente ricarica USB: Singapore Airlines e Scoot
Notes: La Corea del Sud ha vietato dal 1° marzo 2025 di riporre power bank e sigarette elettroniche in cappelliera e di ricaricarle dalle porte USB del sedile, con un limite di 5 power bank per passeggero. Dal 2026, alcune compagnie asiatiche hanno vietato anche l'uso della power bank durante il volo.

## Slide 15
METTITI ALLA PROVA · PER LA CLASSE
Dove deve viaggiare una power bank quando si vola?
A Sempre nel bagaglio a mano, mai in stiva
B Sempre in stiva, per motivi di sicurezza
C Indifferentemente in cabina o in stiva
Notes: Risposta: A. Le batterie di scorta devono sempre viaggiare in cabina, perché solo lì l'equipaggio può accorgersi subito di un principio di incendio e intervenire. Seconda domanda dal quiz del Recap, se c'è tempo: fino a quanti Wh una power bank vola senza alcuna autorizzazione? (Risposta: 100 Wh.)

## Slide 16
E ADESSO, IL RIPASSO
Chiaro in 30 secondi.
Tuo in 10 minuti.
Quiz da 5 domande e 8 flashcards: recaplica.com/it/tecnologia/powerbank-in-aereo/
Fonti: TSA · IATA · EASA · Air Busan Flight 391 (indagine sudcoreana) · ABC News Australia
Notes: Per ripassare, sul Recap online ci sono il quiz da 5 domande e le 8 flashcards, con tutte le fonti complete in fondo alla pagina.