## Slide 1
TECNOLOGIA · RECAP
Proiezioni ortogonali
Un oggetto, tre vedute
Notes: Le proiezioni ortogonali sono il modo con cui il disegno tecnico mostra un oggetto a tre dimensioni usando più vedute piane: pianta, prospetto e fianco. Oggi vediamo cosa sono, come si dispongono le vedute e come si disegna un solido.

## Slide 2
PROVA A RISPONDERE
Come si disegna un cubo
senza usare la prospettiva?
Notes: Si scompone il solido in più vedute piane separate, ciascuna proiettata su un piano perpendicolare alla direzione da cui si guarda. È l'idea di base delle proiezioni ortogonali, opposta al disegno prospettico con punti di fuga.

## Slide 3
DI COSA PARLIAMO
01
I tre piani di proiezione
02
Le tre vedute
03
Metodo europeo e metodo americano
04
Come si disegna un solido

## Slide 4
01
CAPITOLO
I tre piani di proiezione
Orizzontale, verticale, laterale

## Slide 5
I PIANI E LE LORO SIGLE
PO
piano orizzontale: riceve la vista dall'alto
PV
piano verticale: riceve la vista frontale
PL
piano laterale: riceve la vista di lato
Notes: I piani di proiezione standard sono tre: orizzontale (PO), verticale (PV) e laterale (PL). Insieme, perpendicolari tra loro, formano quello che si chiama triedro di Monge.

## Slide 6
02
CAPITOLO
Le tre vedute
Pianta, prospetto, fianco

## Slide 7
DALL'ALTO
Pianta
PO piano
Veduta proiettata sul piano orizzontale
DI FRONTE
Prospetto
PV piano
Veduta frontale proiettata sul piano verticale
DI LATO
Fianco
PL piano
Veduta laterale proiettata sul piano laterale
Notes: La pianta è la veduta vista dall'alto, il prospetto è la veduta frontale, il fianco è la veduta laterale. Ciascuna nasce proiettando l'oggetto sul piano che le corrisponde.

## Slide 8
03
CAPITOLO
Metodo europeo o americano
La stessa veduta, due posizioni opposte

## Slide 9
STESSO OGGETTO, VEDUTE SCAMBIATE
Metodo europeo
DIEDRO
Primo diedro
VISTA DA DESTRA
Va a sinistra
Metodo americano
DIEDRO
Terzo diedro
VISTA DA DESTRA
Va a destra
In Italia si usa il metodo europeo
Notes: Nel metodo europeo, usato in Italia, ogni veduta si dispone dalla parte opposta rispetto alla faccia del solido che rappresenta: la vista dal lato destro va a sinistra della vista principale. Nel metodo americano il piano di proiezione si immagina trasparente, tra l'osservatore e l'oggetto, e la stessa veduta va dalla parte uguale: la vista da destra va a destra.

## Slide 10
IL TRUCCO DEL RIBALTAMENTO
Basta ribaltare un piano sull'altro per tornare alla forma nello spazio.
Pianta, prospetto e fianco restano piani separati sul foglio; ribaltandoli l'uno sull'altro si ricavano forma e misure del solido, e il procedimento funziona anche al contrario.
Notes: Ribaltando uno dei due piani sull'altro si può ricostruire la forma e le misure della figura nello spazio, e viceversa: è il principio della doppia proiezione ortogonale di Monge.

## Slide 11
04
CAPITOLO
Come si disegna un solido
Spigoli visibili e spigoli nascosti

## Slide 12
DAL SOLIDO ALLE TRE VEDUTE
Si scelgono le facce
quale sta davanti, sopra, di lato
Si proiettano gli spigoli
su PO, PV, PL
Si distinguono i tratti
continuo o tratteggiato
Notes: Per un parallelepipedo si proiettano gli spigoli sui tre piani: la faccia anteriore sul piano verticale dà il prospetto, la faccia superiore sul piano orizzontale dà la pianta, la faccia laterale sul piano laterale dà il fianco. Gli spigoli che restano coperti da un'altra faccia si disegnano tratteggiati.

## Slide 13
ALLA CLASSE
In un parallelepipedo visto di fronte, come si disegna lo spigolo verticale sul retro, coperto dal corpo del solido?
A Con linea continua
B Con linea tratteggiata
C Non si disegna
Notes: La risposta è la linea tratteggiata: gli spigoli nascosti dietro il solido si disegnano così, quelli visibili con linea continua. Seconda domanda per la classe: nel prospetto di un cilindro, cosa si proietta invece degli spigoli, che un solido con facce piane non ha?

## Slide 14
E ADESSO, IL RIPASSO
Chiaro in 30 secondi.
Tuo in 10 minuti.
Leggi il Recap completo recaplica.com/it/technology/proiezioni-ortogonali/
Fonti: Treccani · Wikipedia · tecnologiaduepuntozero.it · Studenti.it
Notes: Le proiezioni ortogonali restano, nel 2026, il metodo di base del disegno tecnico scolastico: tre piani, tre vedute, due convenzioni diverse per disporle sul foglio.