## Slide 1
TECNOLOGIA · RECAP
La scatola nera degli aerei
Due registratori, e tutto quello che sanno di un volo
Notes: La «scatola nera» non è né nera né un solo apparecchio, sono due registratori arancioni, il FDR per i dati di volo e il CVR per l'audio di cabina, spesso uniti oggi in un unico dispositivo. Oggi vediamo cosa registrano, chi li ha inventati, a cosa resistono e cosa succede dopo un incidente.

## Slide 2
IL PUNTO DI PARTENZA
Come si ricostruisce un volo
quando dell'aereo resta ben
poco?
Notes: La risposta sta in due registratori costruiti per sopravvivere a urti violentissimi, incendi e la pressione degli abissi. Sono loro a permettere agli inquirenti di ricostruire cosa è successo anche quando dell'aereo resta ben poco. Nascono da un'idea del chimico australiano David Warren nel 1956, adottata per legge solo dopo un incidente del 1960 in cui la causa non fu mai accertata.

## Slide 3
DI COSA PARLIAMO
01
Due registratori, un nome solo
02
L'idea di David Warren
03
Costruita per sopravvivere
04
Dopo l'incidente

## Slide 4
01
CAPITOLO
Due registratori, un nome solo
FDR e CVR, cosa registrano e in che modo

## Slide 5
DUE APPARECCHI, DUE MESTIERI
FDR, i dati di volo
COSA REGISTRA
Quota, velocità, rotta
QUANTI DATI
Da 88 a oltre 1.000
CVR, l'audio di cabina
COSA REGISTRA
Radio, voci, rumori
SU QUANTI CANALI
4 canali audio
Oggi i due apparecchi convivono spesso in un solo dispositivo combinato.
Notes: Il FDR, Flight Data Recorder, registra i parametri tecnici del volo, quota, velocità e rotta, e sui modelli più recenti può arrivare a oltre mille valori, con un minimo normativo di 88. Il CVR, Cockpit Voice Recorder, usa un microfono d'ambiente posizionato tra i due piloti e cattura su 4 canali audio le comunicazioni radio, la conversazione in cabina e i rumori utili a un'inchiesta, come il funzionamento dei motori o un allarme di stallo. Sull'Airbus A320, per esempio, sono stati introdotti registratori combinati che tengono in un solo apparecchio i dati di volo e l'audio di cabina.

## Slide 6
QUANTI DATI ENTRANO IN UN REGISTRATORE
3.500
parametri: un Airbus A350, in 25 ore continue
100
parametri: l'Airbus A300B2 di fine anni '70
4
canali audio: quelli su cui registra il CVR
Notes: Il salto tecnologico nel numero di parametri registrati dal FDR è stato enorme, secondo Airbus, dai circa 100 dell'A300B2 entrato in servizio a fine anni '70 ai circa 3.500 dell'A350 in 25 ore continue. Gli elicotteri, che affrontano dinamiche di volo diverse, registrano tipicamente tra 800 e 1.200 parametri. È cambiato anche il supporto, dalla pellicola fotografica al nastro magnetico fino alla memoria a stato solido, senza parti meccaniche in movimento.

## Slide 7
02
CAPITOLO
L'idea di David Warren
Il mistero del Comet, e un prototipo del 1956

## Slide 8
L'INVENTORE
David Warren
Nato nel 1925
1925
Nasce a Groote Eylandt, in Australia
1953
I misteriosi incidenti del Comet
1956
Costruisce l'ARL Flight Memory Unit
1958
Un funzionario britannico si interessa
Notes: David Warren era un chimico australiano specializzato in carburanti per aviazione, ricercatore agli Aeronautical Research Laboratories di Melbourne. A metà degli anni '50 fu coinvolto nelle indagini sugli incidenti del De Havilland Comet, il primo aereo di linea a reazione del mondo, precipitato più volte tra il 1953 e il 1954 senza che si riuscisse a capire perché. L'intuizione gli arrivò a una fiera commerciale, davanti a uno dei primi registratori vocali miniaturizzati. Il contributo tecnico decisivo fu il nastro magnetico al posto della pellicola, un supporto cancellabile e riscrivibile, che rendeva l'apparecchio installabile in modo permanente. Nel 1958 fu un funzionario britannico, Sir Robert Hardingham dell'Air Registration Board, a mostrarsi interessato all'idea.

## Slide 9
DAL PROTOTIPO ALL'OBBLIGO DI LEGGE
Il rifiuto
la Difesa non lo brevetta
Nessuna causa
l'inchiesta non la accerta
1956
il prototipo di Warren
10 giugno 1960
l'incidente di Mackay
1961
l'obbligo in Australia
Notes: Le autorità militari australiane liquidarono con un rifiuto il progetto di installare i registratori sui velivoli della Royal Australian Air Force, e il Dipartimento della Difesa si rifiutò persino di brevettare l'invenzione, giudicando ingiustificata la spesa di 2.000 sterline australiane. Il 10 giugno 1960 un Fokker F27 Friendship della Trans Australia Airlines precipitò vicino a Mackay, nel Queensland, uccidendo tutte le 29 persone a bordo. La commissione d'inchiesta si concluse il 10 novembre 1960 senza riuscire a stabilire la causa, e il giudice raccomandò l'installazione obbligatoria delle scatole nere sugli aerei commerciali. Il governo federale recepì la raccomandazione nel 1961, primo Paese al mondo, anche se acquistò un sistema americano al posto di quello di Warren. Negli Stati Uniti lo stesso obbligo arrivò nel 1965.

## Slide 10
03
CAPITOLO
Costruita per sopravvivere
Urto, fuoco e acqua, le soglie da superare

## Slide 11
L'URTO
Impatto
3.400 G
per 6,5 millisecondi
IL FUOCO
Incendio
1.100 °C
per 30-60 minuti
L'ACQUA
Abissi
6.100 metri
di profondità, per 30 giorni o più
Notes: La vera protezione viene dalla custodia. Gli standard tecnici, tra cui il TSO-C124 della FAA e l'equivalente europeo EUROCAE ED-112A, impongono che il contenitore resista a un urto di 3.400 G per 6,5 millisecondi, a un incendio fino a 1.100 °C, per 30 minuti secondo l'NTSB, e alla pressione dell'acqua fino a 6.100 metri di profondità, per un periodo prolungato di 30 giorni o più. Sugli elicotteri, Airbus distingue tra apparecchi pesanti, che reggono un'ora a quella temperatura, e leggeri, che ne reggono un quarto.

## Slide 12
CHIEDILO ALLA CLASSE
Perché il registratore sta
nella coda dell'aereo?
Notes: Perché la sezione di coda, secondo l'NTSB, risulta statisticamente più resistente agli impatti rispetto al resto della fusoliera. Il sensore che misura l'accelerazione verticale, in particolare, deve essere fissato rigidamente alla struttura, entro limiti precisi rispetto al centro di gravità dell'aereo, secondo la normativa federale statunitense.

## Slide 13
04
CAPITOLO
Dopo l'incidente
Dal segnale sott'acqua al laboratorio

## Slide 14
DAL FONDALE AL LABORATORIO
Localizzatore
ULB, montato sul registratore
Un impulso a 37,5 kHz, una volta al secondo
Laboratorio
Negli Stati Uniti, l'NTSB a Washington
Si scaricano, decodificano e validano i dati
Sincronizzazione
Il quadro completo del volo
Audio, parametri, radar, video aeroportuali
Notes: Ogni registratore porta un localizzatore acustico subacqueo, la sigla è ULB, che appena entra in contatto con l'acqua comincia a emettere un impulso ultrasonico a 37,5 kHz una volta al secondo, rilevabile da 1-2 chilometri in condizioni normali e fino a 4-5 chilometri in condizioni ideali. Sugli aerei di grandi dimensioni che volano oltre le 180 miglia nautiche dalla costa, l'EASA impone dal 2019 anche un secondo localizzatore a bassa frequenza, a 8,8 kHz, rilevabile da 13 a 22 chilometri. Recuperato l'apparecchio, gli specialisti scaricano, decodificano, validano e analizzano i dati, e sincronizzano l'audio di cabina con i parametri del FDR, i dati radar, i video delle telecamere aeroportuali e le registrazioni del controllo del traffico aereo.

## Slide 15
LE SOGLIE FISSATE DALLE NORME
88
parametri: il minimo per ogni nuovo aereo
2 ore
ICAO, dal 2001: per i CVR di nuova installazione
25 ore
EASA, dal 2021: di CVR sugli aerei oltre 27.000 kg
Notes: Sotto l'ICAO Annex 6, la norma internazionale di riferimento, dal 2001 i CVR di nuova installazione devono garantire almeno 2 ore di registrazione più un'alimentazione di riserva di 10 minuti. Negli Stati Uniti la normativa federale, 14 CFR 25.1459, impone requisiti puntuali su installazione, alimentazione e resistenza della custodia. In Europa l'EASA ha alzato l'asticella per gli aerei più pesanti di 27.000 kg costruiti dopo il 1° gennaio 2021, imponendo un CVR capace di registrare 25 ore continue.

## Slide 16
FALSO MITO
Le scatole nere non sono nere.
Sono arancione acceso fin dall'inizio, per essere individuate più facilmente tra i detriti. Il nome viene dagli anni '30, dai primi registratori a pellicola chiusi in una custodia ermetica.
Notes: L'arancione è stato scelto fin dalla concezione del dispositivo proprio perché rende molto più facile individuare la custodia metallica tra i rottami, mentre un colore nero, in mezzo a lamiere bruciate e terreno, sarebbe quasi impossibile da distinguere a vista. Il termine «black box» nasce da tutt'altra ragione, storica, e risale agli anni '30 e al registratore a pellicola fotografica dell'ingegnere francese François Hussenot, racchiuso in una scatola leggera ed ermetica. Il nome è rimasto, il colore no.

## Slide 17
METTITI ALLA PROVA · PER LA CLASSE
Cosa registra, di preciso, il CVR?
A Solo la voce dei due piloti, isolata dagli altri rumori
B Radio, conversazioni in cabina e rumori utili all'inchiesta
C Solo i parametri tecnici del motore, senza alcun audio
Notes: Risposta, la B. Il CVR usa un microfono d'ambiente in cabina e registra su 4 canali audio le trasmissioni radio, la conversazione tra i piloti e con l'equipaggio e i rumori utili a un'inchiesta, come il rumore dei motori, gli allarmi di stallo o l'estensione del carrello. Se c'è tempo, seconda domanda dal quiz del Recap, cosa successe dopo l'incidente vicino a Mackay del 1960? L'Australia rese obbligatoria la registrazione vocale di cabina l'anno successivo, prima nazione al mondo a farlo.

## Slide 18
E ADESSO, IL RIPASSO
Chiaro in 30 secondi.
Tuo in 10 minuti.
Quiz da 5 domande e 8 flashcards: recaplica.com/it/tecnologia/scatola-nera-aerei/
Fonti: NTSB · Airbus · eCFR (FAA) · The Conversation · Australian Aviation Hall of Fame
Notes: Per ripassare, sul Recap online ci sono il quiz da 5 domande e le 8 flashcards, con tutte le fonti complete in fondo alla pagina.